# SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA

# i  ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH

Nr.  Z/B

Obiekt:      Budynek zaplecza w technologi tradycyjnej

dla obiektów sportowych wramach programu

„Moje boisko Orlik 2012” w miejscowości Łubianka gm. Olszówka

Rodzaj robót:    budowlane

Inwestor:           Gmina Olszówka woj. Wielkopolskie

Branża:              Budowlana

SPECYFIKACJE   TECHNICZNE   DLA   ROBÓT  BUDOWLANYCH   W   OBIEKTACH   KUBATUROWYCH

1. 	CPV-45110000-1  -  Roboty ziemne

2.      CPV- 45262311-4 – Betonowanie konstrukcji

3.     CPV – 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

4. 	CPV-45261213-0  -  Kładzenie dachów metalowych

5.      CPV-45410000-4   -  Tynkowanie

6.      CPV -45431200-9 – Kładzenie glazury

7.      CPV- 45421146-9 – Instalowanie sufitów podwieszonych

8.  	CPV-45432130-4  -  Pokrywanie podłóg

9.      CPV-45421100-5 -  Instalowanie drzwi i okien

10. 	CPV-45442100-8  -  Roboty malarskie

## 1. Część ogólna

### 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót Budynku zaplecza socjalnego w twchnologi tradycyjnej dla kompleksu boisk w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” na działce nr 125/4 w miejscowości Łubianka gm. Olszówka.

Dane dotyczące Inwestycji:

- Bryła budynku, przylegajaca do istniejacego budynku szkoły, posiada prosty układ konstrukcyjny – mur z pustaków POROTHERM gr 25 cm;

- Część fundamentowa:  ławy – żelbetowe, ściany  wykonane z bloczków betonowych;

- Nadziemna konstrukcja nośna – ściany konstrukcyjne oparto na żelbetowych, monolitycznych ławach fundamentowych. Na zwieńczeniu ścian zaprojektowano obwodowe wieńce żelbetowe. Spinają one wszystkie ściany w jedną sztywną całość oraz stanowią oparcie dla stropodachu o konstrucji stalowej z belek dwuteowych NP. 200 i płatwi NP. 140 z pokryciem jednospadowym  – zabudową z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym SPC S 190.

### 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

### 1.3. Informacje o terenie budowy.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy odpowiednio przygotować teren na którym będą odbywały się roboty, a w szczególności należy:

- Zaprojektować i uzgodnić z odpowiednimi organami projekt organizacji ruchu,

- Przygotować geodezyjną sieć układu pomiarowego oraz oznaczyć stałe punkty pomiarowe.

- Zabezpieczyć plac budowy od strony chodnika tablicami informacyjnymi o prowadzonych  robotach.

- Stworzyć odpowiednie warunki bezpieczeństwa pracy pracowników. Rodzaj robót częściowo można zaliczyć do szczególnie niebezpiecznych tj. w miejscach gdzie praca odbywać się będzie na wysokościach większych niż 5m. Instruktaż pracowników przeprowadzić wg obowiązujących wymogów BHP. W trakcie robót należy stosować się do obowiązujących przepisów BHP. Przygotować zaplecze budowy w formie obiektów tymczasowych typu kontenerowego, które zabezpieczy w zakresie niezbędnym potrzeby socjalne i biurowe pracowników. Zaplecze należy zlokalizować w miejscu uzgodnionym z inwestorem.

### Wymagania ogólne.

Obiekty budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający:

spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:

- bezpieczeństwa pożarowego,

- bezpieczeństwa użytkowania,

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,,

- oszczędności energii,

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach.

Wykonawca jest obowiązany przed rozpoczęciem Robót sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót.

Szczegółowy zakres i formę Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy sporządzić  w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie   informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)

Szczególną uwagę należy zwrócić na  zagrożenia  bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające  z prowadzenia robót  montażowych  tj :

właściwy rozładunek ciężkich materiałów

składowanie materiałów zgodnie z  instrukcjami  producentów i przepisami bhp w miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych

zagrożenia przy pracach prowadzonych w obszarze zwartej zabudowy, przy jednoczesnym braku możliwości wyeliminowania obecności osób trzecich tj. obsługi oczyszczalni

zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu elementów prefabrykowanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu robót  tzn. dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

### Ochrona i utrzymanie robót wraz z placem budowy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania świadectwa wykonania przez Inżyniera.

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu przejęcia.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace związane z budową.

## 2. Materiały i urządzenia

### 2.1. Wymagania formalne.

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót powinny:

odpowiadać wymaganiom jakościowym Polskich Norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów, mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą  certyfikaty bezpieczeństwa.

### 2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane Materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót miejsca tymczasowego składowania Materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

### 2.3. Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego Sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w ST, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym w SIWZ .

Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy  i musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie Sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

### 2.4. Transport.

Wykonawca  jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom na polecenie Inspektora będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

## 3. Zakres robót budowlanych podstawowych

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie poszczególnych etapów:

ETAP I  - Fundamenty

1. Fundament tradycyjny.

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie wykopu pod ławy i ściany fundamentowe,

- wykonanie deskowania ław fundamentowych;

- betonowanie ław fundamentowych betonem B 20;

- wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych, układanych na zaprawie cementowej;

- wykonanie podbudowy pod płytę posadzkową i zagęszczenie ubijarką mechaniczną;

- wykonanie płyty posadzkowej o gr. 10 cm z betonu B 10;

ETAP II  - Ściany

2. Ściany parteru.

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych nośnych parteru z pustaków POROTHERM gr 25 cm układanych na zaprawie wap- cementowej;

- wykonanie ścian działowych parteru z  pustaków ceram POROTHERM gr 11,5 cm i cegły pełnej gr 6,5 cm układanych na zaprawie wap.-cementowej;

- wykonanie szalunków wieńców i nadproży;

- zbrojenie wieńców i nadproży;

- zalanie wieńców i nadproży betonem klasy B 20.

ETAP III  - stropodach – konstrucja stalowa dachowa, pokrycie dachu płytą warstwową, orynnowanie

3. Konstrukcja stropodachu.

Konstrukcja stropodachu  - z kształtowników stalowych. Wewnątrz pomieszczeń sufit podwieszony  płytami gipsowo-kartonowymi o gr. 12,5 mm. Pokrycie płytami warstwowymi. Orynnowanie.

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie konstrukcji stalowej wg projektu;

- pokrycie dachu płytami warstwowymi z rdzeniem ze styropianu typ SPC S 190

- podbicie stropu płytami gipsowo-kartonowymi o gr. 12,5 mm;

- obróbki: wykonanie pasa nadrynnowego, opierzenie wentylatorów;

- orynnowanie oraz montaż rur spustowych pionowych z bl. Powlekanej.

ETAP IV  - Stolarka okienna i drzwiowa

4. Okna z PCV.

Stolarka okienna wykonana z pięciokomorowych profili PCV w kolorze białym, bez

szprotów, (szyba zespolona). Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne + ościeżnice metalowe.

Drzwi zewnętrzne systemowe ocieplone + ościeżnice metalowe.

Zakres robót obejmuje:

- transport okien oraz ich montaż wg wymiarów funkcji okien zestawionych w projekcie;

- montaż drzwi z kompletnym wyposażeniem.

ETAP V  - Elewacja.

5. Ocieplenie elewacji styropianem  EPS 70 o gr. 14 cm.

Roboty obejmują obłozenie ścian styropianem, na którym rozkładana jest siatka zbrojąca, podkład pod tynk oraz tynk barwiony w masie – kolor kremowy. Prace obejmują też zabezpieczenie naroży budynku kątownikami.

Zakres robót obejmuje:

- ocieplenie elewacji styropianem EPS 70 grub. 14 cm (przyklejenie płyt styropianowych wraz z kołkowaniem, ułożenie siatki zbrojącej oraz podkładu pod tynk);

- zabezpieczenie naroży budynku oraz naroży wokół okien katownikami;

- pokrycie elewacji tynkiem mineralnym.

8. Parapety zewnętrzne i wewnętrzne.

Parapety wykonane z PCV – białe.

Zakres robót obejmuje:

- dostarczenie i montaż parapetów wykonanych z PCV.

ETAP VI  - Roboty wykończeniowe.

9. Tynki wewnętrzne cem.-wap., okładziny ścian płytkami, malowanie

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie tynków cem.-wap.  na mokro.

- okładziny ścian płytkami ceramicznymi glazurowanymi na klej

- malowanie scian farbami emulsyjnymi

10.  Podłoża i posadzki.

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie izolacji poziomej z folii polietylenowej na wczesniej wykonanym podkładzie betonowym;

- wykonanie izolacji termicznej z płyt styropianowych  EPS 100 gr. 10 cm;

- ułożenie siatki przeciwskurczowej;

- wykonanie wylewki cementowej o grub. 5 cm, stanowiącego podkład pod posadzki;

- wyłożenie posadzek płytkami gresowymi

- ułożenie posadzki z wykładzin rulonowych PCV

## 4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

### 4.1. Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i stosowanych Materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i Dokumentacji Projektowej.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Warunkami określonymi w Zamówieniu .

### 4.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

### 4.3. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST.

### 4.4.  Wyniki kontroli.

Wyniki kontroli  przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i administracyjnej strony budowy  muszą   być zapisywane na bieżąco  Dzienniku Budowy

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

- dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

## 5. ODBIÓR ROBÓT

Rodzaje odbiorów Robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym odbiorom:

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

### 5.1. Odbiór częściowy.

Odbiór Częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor.

### 5.2. Odbiór ostateczny (końcowy) robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót”

Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z ST i Dokumentacją Projektową.

W toku odbioru ostatecznego Robót, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających,

Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

### 5.3.Dokumenty do odbioru ostatecznego robót.

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robót jest „Protokół Odbioru Ostatecznego Robót” sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- dokumenty uzasadniające  uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót,

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktowych i ew. uzupełniające lub zamienne),

- Protokoły wszystkich Odbiorów Częściowych,

- Dzienniki Budowy,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych Materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Przejęcie robót na majątek i do eksploatacji nastąpi na postawie „Protokołu Odbioru Ostatecznego robót” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego.

### 5.4. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w Okresie Gwarancyjnym i Rękojmi.

Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, które wystąpiły w Okresie Gwarancji.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad Odbioru Ostatecznego.

## 6. PODSTAWA PŁATNOŚCI

### 6.1. Ustalenia ogólne.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty .

Cena jednostkowa będzie obejmować:

- robociznę bezpośrednią,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję  w Wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową.

### Normy związane.

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajów UE. Postanowienia norm polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami innych norm.